## Slide 1: Labgenius PCR Protocol
2019-07-17
민 재 홍

## Slide 2: Protocol
Byte | 0 | 1
Description | Command | Message
Command | Message | Type | Description
R | None | Write | Reset
T | 0~255 | Write | Set Temp
C | None | Read | Get Temp
S | None | Read | Get Status
F | 0(off) or 1(on) | Write | Set Fan

## Slide 3: Status
Ready
{ Fan : 0
Ready
{ Fan : 1
Error
Run
F
T
T
R
Overheat (150°C)
T
R, F
F
C, S commands always available